## Slide 1: Arithmetic I : addition
助教：林冠翰

## Slide 2: Outline
課程目的
Verilog簡介
課堂範例_16-bit CLA (Carry Lookahead Adder)
  CLA modeling
  Icarus Verilog 使用說明
回家作業與配分
附錄

## Slide 3: 課程目的
在本課程中將簡介 Verilog，使用 Icarus Verilog中的指令觀察硬體的執行狀況，讓同學更熟悉Verilog
本次課程中將會使用 CLA (Carry Lookahead Adder)當作範例讓同學熟悉如何運用 Verilog 中 structural modeling 的技巧來實現硬體架構

## Slide 4
Verilog 簡介

## Slide 5: Verilog 簡介
Verilog 是一種硬體描述語言，透過程式碼描述硬體的架構和行為，完成電路設計
在 Verilog中我們建構各個模組 (module)，採上而下階層方式設計硬體
設計完成後利用測試平台 (testbench)自行設定 input 的值 (test pattern)來驗證設計的功能是否符合需求
4-bit adder
a
b
cin
cout
sum
4
4
4
module
testbench
Test pattern

## Slide 6: I/O Definition
描述硬體設計的第一步便是定義 I/O，如下圖是以一個4bit的加法器為例，說明如何以 Verilog將左方的硬體 I/O描述出來。在定義完 I/O之後，便可在下圖藍色區塊描述硬體的行為 (behavior)及架構 (structure)
I/O
Describe behavior or structure of your design
input
output
Your design

## Slide 7: Verilog Modeling
在定義完硬體的 I/O後，便可開始描述電路的行為與架構。Verilog描述電路的方式主要包含
  Behavioral Modeling
  Structural Modeling
以下就以這兩部分作介紹

## Slide 8: Behavioral Modeling
Behavioral modeling是指以行為描述數位電路，可分為 continuous assignment和 procedural assignment兩種：
  Continuous assignment：以 assign關鍵字描述硬體架構連結，位於procedural block (i.e. always block)外，等式的左邊必須是 wire的型態
  Procedural assignment：位於procedural block (i.e. always block)內，賦值於型態為reg、integer、時間變數等，不可賦值於 wire型態的變數

## Slide 9: Structural Modeling
Structural modeling是以邏輯閘、預定義模組及模組與模組間連接方式來描述數位電路的結構 。下圖便是如何以四個 1-bit 的 FA (full adder; 全加器)，透過描述 FA與 FA間的接線方式組合出一個 4-bit的加法器
以 verilog 撰寫之 1-bit 全加器模組
以 structural modeling 將四個 1-bit FA連接再一起，組合出一個 4-bit 的加法器

## Slide 10
課堂練習_16-bit CLA

## Slide 11: CLA 簡介
重複利用相同模組，預先產生所有的 carry-out ，減少因傳遞 carry-out 所造成的電路延遲，是一種較有效率的加法器。此類加法器由於預先計算了每一個全加器的 carry-out，因此被稱為 CLA (Carry Lookahead Adder)
詳細的公式推導請參閱附錄
CLA 架構圖

## Slide 12: 16-bit CLA
本次實驗以16-bit CLA (fan-in ≦ 4)為例，來讓各位同學練習structural modeling。此架構主要可分為 pg generator 、gPG generator、carry generator、sum generator，我們透過將各個預定義模組連接來實現 CLA 的硬體架構，在後面我們會一一介紹每個模組的功能並說明模組間連接的用意
pg generator
carry generator
sum generator
gPG generator

## Slide 13: pg Generator
Generate carry at bit i ：gi = ai * bi
  a、b 如果同時為1，代表會產生 carry out
Propagate carry via bit i：pi = ai + bi
  如果 a、b 其中一個為1，又 carry in 也為1，
  代表會產生 carry out

## Slide 14: gPG Generator
G[0] = g3 + p3*g2 + p3*p2*g1 + p3*p2*p1*g0
G[1] = g7 + p7*g6 + p7*p6*g5 + p7*p6*p5*g4
G[2] = g11 + p11*g10 + p11*p10*g9 + p11*p10*p9*g8
G[3] = g15 + p15*g14 + p15*p14*g13 + p15*p14*p13*g12
P[0] = p3 * p2 * p1 * p0
P[1] = p7 * p6 * p5 * p4
P[2] = p11 * p10 * p9 * p8
P[3] = p15 * p14 * p13 * p12

## Slide 15: Carry Generator (1/2)
C4 = G[0] + P[0] * C0
= g3 + p3*g2 + p3*p2*g1 + p3*p2*p1*g0 + p3*p2*p1*p0*C0
C8 = G[1] + P[1] * G[0] + P[1] * P[0] * C0
= g7 + p7*g6 + p7*p6*g5 + p7*p6*p5*g4 + p7*p6*p5*p4*g3
+ p7*p6*p5*p4*p3*g2 + p7*p6*p5*p4*p3*p2*g1
+ p7*p6*p5*p4*p3*p2*p1*g0
+ p7*p6*p5*p4*p3*p2*p1*p0*C0
C12 = G[2]+P[2]*G[1]+P[2]*P[1]*G[0]+P[2]*P[1]*P[0]*C0
…

## Slide 16: Carry Generator (2/2)
在透過上一頁求出的的 C4、C8、C12 算出剩下的 carry bit

## Slide 17: Sum generator
此時所有的 carry bit 皆已求出，再將兩個輸入與 carry bit 放入互斥或閘即可求出最後的總合

## Slide 18: 16-bit CLA _ Top module
下圖為 16-bit CLA verilog code，透過structural modeling 將上面介紹的四個 module 連接起來
I/O definition
Variable declaration
Your design
(structural modeling)
input
output
在top module最一開始
宣告有呼叫到的預定義模組

## Slide 19: Iverilog_編譯
使用Icarus Verilog 的 iverilog 、vvp 兩個指令進行編譯及模擬
在程式檔案路徑欄位打開命令提示字元
輸入以下指令進行編譯：
  iverilog –o test testbench_16bit.v
    輸入第一個字母後按「tab」，會直接跑出相同字母開頭的檔案
編譯後產生的檔案

## Slide 20: 執行範例
輸入指令執行程式，檢視 16-bit CLA 功能是否有錯誤
  vvp test
    vvp 後輸入你編譯後產生的檔案名稱
  此次實驗的testbench都已寫好自動對答案的功能，只需觀察結果是否出現 Fail 即可

## Slide 21: 查看波形圖 (1/2)
1. 輸入指令，查看 testbench 產生的波型檔
  gtkwave lab3_cla_16.fsdb
2. 點選 SST 區域中 testbench_CLA_16
3. 選取變數並且點選 Insert
4. 在 Signals 區域選取變數，
點選右鍵並選擇 Data Format 可選擇進位制
2.
3.
4.

## Slide 22: 查看波形圖 (2/2)
5. 點選加號可看到所有 top module 宣告的預定義模組
6. 將鼠標放在波型處，按住 ctrl 並滑動滾輪可調整波型大小，可清楚觀察各輸出入在不同時間點的值 (點選上方放大鏡也有相同效果)
5.
6.

## Slide 23: 回家作業與配分
完成課堂練習 (40%)
自行修改程式碼完成64-bit CLA (fan-in ≦ 4)，並根據提供的 testbench 完成驗證 (60%)
  助教會透過 CLA_64bit.v 來檢查各位在預定義模組間連線的正確性
  功能是否正確，確認方式與課堂範例相同，testbench 中已有自動對答案的功能，如皆為 Successful 即為成功
  以下為本次實驗提供的檔案
課堂範例 皆不須修改
回家作業 testbench_64bit.v 不須修改
其餘檔案請自行撰寫

## Slide 24
附錄

## Slide 25: 模擬工具_Icarus Verilog
將附檔解壓縮後打開bin資料夾
檢查bin資料夾是否有執行檔：
  iverilog.exe、vvp.exe、gtkwave.exe
避免同學將程式全放在bin資料夾編譯、執行，請同學依照後面的步驟設定環境變數
MAC版安裝教學：http://easonchang.logdown.com/posts/649863

## Slide 26: 設定環境變數 (1/2)
打開檔案總管，在本機圖示點擊右鍵，選擇「內容」
點擊進階系統設定

## Slide 27: 設定環境變數 (2/2)
點擊環境變數
選擇系統變數，點擊path並按下編輯
新增並輸入bin資料夾路徑，
按下確定
路徑為iverilog與gtkwave的bin資料夾，助教已將資料放置同處，同學只需新增一個環境變數
同學如果發現修改完環境變數仍然無法執行，可能是Path的字數太長，請盡量改短資料路徑試試看

## Slide 28
CLA 公式推導
資料來源：Tai-Jyi Lin, “Introduction to Digital System”, 簡報

## Slide 29: Carry Lookahead
Carry out ci+1 = aibi + bici + aici
= aibi + (ai + bi) ci
= gi + pi ci
= gi + pi (gi-1 + pi-1 ci-1)
= gi + pi gi-1 + pi pi-1 ci-1
e.g. 4-bit carry lookahead adder
  c1 = g0 + p0 c0
  c2 = g1 + p1 g0 + p1 p0 c0
  c3 = g2 + p2 g1 + p2 p1 g0 + p2 p1 p0 c0

## Slide 30: 2-Level Carry Generation (SOP)
Carry out ci+1 = aibi + bici + aici
= aibi + (ai + bi) ci
= gi + pi ci
= gi + pi (gi-1 + pi-1 ci-1)
= gi + pi gi-1 + pi pi-1 ci-1
However, Fan-in ≧ 4 results in significant delay & these gates are usually decomposed into multi-level gates with smaller fan-in

## Slide 31: Group P/G
For an n-bit adder (i.e. a group of n FAs)
cn = gn-1 + pn-1 gn-2 + pn-1 pn-2 gn-3 +…+ pn-1 pn-2 … p1p0c0
= Gn-1:0 + Pn-1:0 c0
,where
Gn-1:0 = gn-1 + pn-1 gn-2 + pn-1 pn-2 gn-3+…+ pn-1 pn-2…p1 g0
Pn-1:0 = pn-1 pn-2 … p1 p0

## Slide 32: Example : 16-bit CLA (1/2)
gi = ai bi
pi = ai + bi
G3:0 = g3 + p3 g2 + p3 p2 g1 + p3 p2 p1 g0
G7:4 = g7 + p7 g6 + p7 p6 g5 + p7 p6 p5 g4
G11:8 = g11 + p11 g10 + p11 p10 g9 + p11 p10 p9 g8
G15:12 = g15 + p15 g14 + p15 p14 g13 + p15 p14 p13 g12
P3:0 = p3 p2 p1 p0
P7:4 = p7 p6 p5 p4
P11:8 = p11 p10 p9 p8
P15:12 = p15 p14 p13 p12

## Slide 33: Example : 16-bit CLA (2/2)
Carry generation
c4 = G3:0 + P3:0 c0
c8 = G7:4 + P7:4 G3:0 + P7:4 P3:0 c0
c12 = G11:8 + P11:8 G7:4 + P11:8 P7:4 G3:0 + P11:8 P7:4 P3:0 c0
..................................................................................................
c1 = g0 + p0 c0
…
c13 = g12 + p12 c12
c14 = g13 + p13 g12 + p13 p12 c12
c15 = g14 + p14 g13 + p14 p13 g12 + p14 p13 p12 c12